ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРОВ 14 ОКТЯБРЯ.

Уважаемые пользователи!

Для того, чтобы Ваша GSM сигнализация работала после 14 октября, необходимо изменить номера пользователей.

Это можно сделать за благовременно, добавив перед номером «+3».

ОСТОРОЖНО! Момент перехода на новые номера является узким местом в охране Вашего объекта. Возможны сбои в сети Укртелеком. Обеспечьте физическую охрану до стабилизации обстановки. Проверьте работоспособность Вашей сигнализации после изменения номеров и после 14 октября.

Для изменения номеров в «GSM 3x5» выполните следующее:

1. Достаньте блок сигнализации GSM3x5.

2. Отсоедините разъем питания (малый на 5 контактов). Можно отсоединить оба разъема.

3. Достаньте SIM карточку с боку. В старых моделях нужно раскрутить корпус (4 шурупа крестообразной отверткой), затем сдвинуть верхнюю часть в сторону средины устройства, открыть картодержатель и извлечь карточку.

4. Вставьте вытащенную карточку в свой мобильный телефон.

5. Проверьте наличие денег на карточке и срок ее действия. Для этого наберите

в сети MTS «*101# позвонить»

в сети Киевстар и Life «*111#позвонить»

в сети Beeline «*102# позвонить». При необходимости пополните счет. Обращаем Ваше внимание на то, что при пополнении счета через службу «150» срок действия карточки не продляется. Поэтому пополняйте сейчас или через терминалы.

6. Найдите Ваш номер телефона в телефонной книге и отредактируйте. Рекомендуем занести номер в международном формате. Например, если у Вас записан номер 8-050-1234567 добавьте перед ним «+3» и получится +380-50-1234567.

В таком формате номера будут работать как до 14 октября, так и после.

7. Аналогично найдите и отредактируйте номера двух других пользователей.

8. Вытащите карточку из мобильного телефона и вставьте ее в устройство. Для старых устройств, предварительно защелкните картодержатель, путем сдвига его верхней части к краю устройства.

9. Подключите сначала большой разъем, а затем малый разъем (питания).

10. Подождите около минуты, пока зеленый светодиод не будет светиться с одно, двух или трех кратным погасанием. «GSM 3х5» готов к работе.

11. Проверьте всю систему на срабатывание. Поставьте объект под охрану и через минуту войдите в него.  Дождитесь звонков на все запрограммированные номера.

Для изменения номеров в «GSM 3x5 мини, мини РК» выполните следующее:

1. Отсоедините питание 12 В (вытащите блок питания из сети 220В и снимите клемму с аккумулятора 12В). Все светодиоды должны погаснуть.

2. Достаньте блок сигнализации GSM3x5 мини (мини РК).

3. Достаньте SIM карточку с боку. В старых моделях нужно раскрутить корпус (4 шурупа крестообразной отверткой).

4. Вставьте вытащенную карточку в свой мобильный телефон.

5. Проверьте наличие денег на карточке и срок ее действия. Для этого наберите

в сети MTS «*101# позвонить»

в сети Киевстар и Life «*111#позвонить»

в сети Beeline «*102# позвонить». При необходимости пополните счет. Обращаем Ваше внимание на то, что при пополнении счета через службу «150» срок действия карточки не продляется. Поэтому пополняйте сейчас или через терминалы.

6. Найдите Ваш номер телефона в телефонной книге и отредактируйте. Рекомендуем занести номер в международном формате. Например, к если у Вас записан номер 8-050-1234567 добавьте перед ним «+3» и получится +380-50-1234567.

В таком формате номера будут работать как до 14 октября, так и после.

7. Аналогично найдите и отредактируйте номер другого пользователя.

8. Вытащите карточку из мобитьного телефона и вставьте ее в устройство.

9. Подключите питание аккумулятора и сеть 220 В.

10. Подождите около минуты, пока зеленый светодиод не будет светиться с одно, двух или трех кратным погасанием. Устройство готово к работе.

11. Проверьте всю систему на срабатывание. Поставьте объект под охрану и через минуту войдите в него.  Дождитесь звонков на запрограммированные номера.

Для изменения номеров в «GSM 3x5 мини +, мини РК +» выполните следующее:

1. Отсоедините питание устройства (вытащите блок питания из сети 220В, снимите клемму с аккумулятора 12В, если он присутствует, и отключите питание встроенного аккумулятора переключателем на устройстве). Все светодиоды должны погаснуть.

2. Достаньте блок сигнализации GSM3x5 мини + (мини РК+).

3. Достаньте SIM карточку с боку. В старых моделях нужно раскрутить корпус (4 шурупа крестообразной отверткой).

4. Вставьте вытащенную карточку в свой мобильный телефон.

5. Проверьте наличие денег на карточке и срок ее действия. Для этого наберите

в сети MTS «*101# позвонить»

в сети Киевстар и Life «*111#позвонить»

в сети Beeline «*102# позвонить». При необходимости пополните счет. Обращаем Ваше внимание на то, что при пополнении счета через службу «150» срок действия карточки не продляется. Поэтому пополняйте сейчас или через терминалы.

6. Найдите Ваш номер телефона в телефонной книге и отредактируйте. Рекомендуем занести номер в международном формате. Например, к если у Вас записан номер 8-050-1234567 добавьте перед ним «+3» и получится +380-50-1234567.

В таком формате номера будут работать как до 14 октября, так и после.

7. Аналогично найдите и отредактируйте номер другого пользователя.

8. Вытащите карточку из мобильного телефона и вставьте ее в устройство.

9. Подключите питание встроенного переключателем, аккумулятора 12В, если он присутствует, и сеть 220 В.

10. Подождите около минуты, пока зеленый светодиод не будет светиться с одно, двух или трех кратным погасанием. Устройство готово к работе.

11. Проверьте всю систему на срабатывание. Поставьте объект под охрану и через минуту войдите в него.  Дождитесь звонков на запрограммированные номера.

Для изменения номеров в «GSM 3x5 мини, мини РК» выполните следующее:

1. Отсоедините питание 12 В (вытащите блок питания из сети 220В и снимите клемму с аккумулятора 12В). Все светодиоды должны погаснуть.

2. Достаньте блок сигнализации GSM3x5 мини (мини РК).

3. Достаньте SIM карточку с боку. В старых моделях нужно раскрутить корпус (4 шурупа крестообразной отверткой).

4. Вставьте вытащенную карточку в свой мобильный телефон.

5. Проверьте наличие денег на карточке и срок ее действия. Для этого наберите

в сети MTS «*101# позвонить»

в сети Киевстар и Life «*111#позвонить»

в сети Beeline «*102# позвонить». При необходимости пополните счет. Обращаем Ваше внимание на то, что при пополнении счета через службу «150» срок действия карточки не продляется. Поэтому пополняйте сейчас или через терминалы.

6. Найдите Ваш номер телефона в телефонной книге и отредактируйте. Рекомендуем занести номер в международном формате. Например, к если у Вас записан номер 8-050-1234567 добавьте перед ним «+3» и получится +380-50-1234567.

В таком формате номера будут работать как до 14 октября, так и после.

7. Аналогично найдите и отредактируйте номер другого пользователя.

8. Вытащите карточку из мобильного телефона и вставьте ее в устройство.

9. Подключите питание аккумулятора и сеть 220 В.

10. Подождите около минуты, пока зеленый светодиод не будет светиться с одно, двух или трех кратным погасанием. Устройство готово к работе.

11. Проверьте всю систему на срабатывание. Поставьте объект под охрану и через минуту войдите в него.  Дождитесь звонков на запрограммированные номера.

Для изменения номеров в «GSM бокс» необходимо за благовременно перепрограммировать номера телефонов. При этом они сохранятся в международном формате с «+3» в начале.

Для этого сделайте следующее:

1. Снимите крышку бокса (4 шурупа).

2. Отсоедините питание устройства (вытащите блок питания из сети 220В, снимите клемму с аккумулятора 12В). Все светодиоды должны погаснуть.

3. Подайте питание на устройство (подключите клемму на аккумулятор и сеть 220В).

4. После того, как светодиод помигает медленно, затем быстро, он погаснет. В течение 1 минуты после этого нажмите кнопку программирования и удерживайте ее до тех пор, пока не засветится зеленый светодиод. Отпустите кнопку. Позвоните на устройство с первого телефона. Светодиод мигнет длительностью 1 секунда. Позвоните с 2-го телефона. Подождите 1 минуту, чтобы устройство вышло из программирования.